## Slide 1
Arquitetura de Redes de Computadores
Luiz Paulo Maia
Camada Enlace

## Slide 2: Introdução
A principal função da camada de enlace é garantir a comunicação entre dispositivos adjacentes.
Enquanto a camada física trabalha com bits, a camada de enlace trabalha com blocos de bits, chamados quadros.
  criar e interpretar corretamente os quadros;
  detectar possíveis erros e;
  quando necessário, corrigi-los;

## Slide 3: Quadros
Quadros são formados por três estruturas básicas:
  Cabeçalho – diversos campos para permitir a comunicação horizontal;
  dados e;
  CDE – código de detecção de erro;

## Slide 4: Estrutura de um quadro

## Slide 5: Enquadramento
Necessidade de identificação de início/fim de um quadro;
  Função de enquadradamento ou framing;
Comumente é aplicado o uso de uma flag;
  Flag de início e fim iguais;
  Flag de início e fim específicos;

## Slide 6: Uso de delimitadores

## Slide 7: Uso de delimitadores
Problema:
  Caso o flag de início/fim ocorresse naturalmente dentro do quadro, o receptor poderia entender erroneamente que o quadro havia chego ao fim;
Solução:
  Byte e bit stuffing;

## Slide 8: Byte stuffing

## Slide 9: Bit stuffing

## Slide 10: Endereçamento
O endereçamento na camada de enlace está associado à identificação da interface de comunicação, que conecta o dispositivo à rede,
Cada interface possui um endereço único que permite identificá-la.
O formato do endereço é definido pelo protocolo de enlace e deve ser seguido pelos fabricantes de interfaces de rede.

## Slide 11: Quadro Ethernet

## Slide 12: Endereço físico
O endereço da camada de enlace é também chamado de endereço físico ou endereço MAC (Media Access Control)

## Slide 13: Formas de endereçamento
três formas de endereçamento que podem ser implementadas em uma rede:
  Unicast;
  Multicast e;
  Broadcast;

## Slide 14: Endereçamentos unicast, multicast e broadcast

## Slide 15: Detecção de erros
Qualquer transmissão está sujeita a problemas:
  Ruídos e atenuação;
Cabe à camada de enlace identificar e tratar esses erros;

## Slide 16: Noção intuitiva
Dígito verificador de conta bancária;
  Ex: c/c 05652-5
    O número da conta é somente 05652
    5 é um valor gerado a partir dos demais números através de uma função matemática;
  Ex 2: Número de CPF
    XXX.XXX.XXX - YY

## Slide 17: Detecção de Erros
A detecção de erro é feita pelas informações de controle que são enviadas juntamente com os dados transmitidos.
  Função para calcular um código de detecção de erro (CDE) a partir da mensagem a ser enviada(de forma a gerar uma espécie de dígito verificador).
  O código gerado é anexado ao final da mensagem;

## Slide 18: Geração do código de detecção de erro

## Slide 19: Detecção de Erros
O destinatário, ao receber a mensagem, recalcula o código de detecção de erro (CDE) e o compara com o código recebido (CDE).
  Se o código calculado no destino for igual ao transmitido, a mensagem está íntegra;
  Caso contrário, houve algum erro;

## Slide 20: Verificação do código de detecção de erro

## Slide 21: Bit de Paridade
A técnica mais utilizada para a detecção de erro em transmissões orientadas a caractere é conhecida como bit de paridade:
  Paridade simples;
  Paridade múltipla;

## Slide 22: Paridade Simples
A técnica de paridade simples consiste em adicionar um bit ao final de cada caractere transmitido, de modo que, com esse bit, o total de bits 1 seja par (paridade par) ou ímpar (paridade ímpar).

## Slide 23: Exemplos de bit de paridade

## Slide 24: Paridade Simples
Simples e rápido;
Limitado a identificação de 1 bit;
Utilização indicada para comunicações de baixa velocidade e com erros esporádicos;

## Slide 25: Paridade Múltipla
Evolução natural da paridade simples;
  Na paridade múltipla, além do bit de paridade adicionado ao final de cada caractere, é adicionado outro bit para um bloco de caracteres transmitido.
  Caso haja um problema na transmissão que afete dois bits no mesmo caractere, a paridade múltipla permitirá identificar o problema.

## Slide 26: Paridade múltipla

## Slide 27: Hamming Code

## Slide 28: Verificação de Redundância Cíclica
Também conhecida como CRC (Cyclic Redundancy Check);
  Técnica amplamente utilizada;
  Baseada no processo de divisão binária;
Uma propriedade da divisão diz que, se o resto for subtraído do dividendo e novamente dividido pelo mesmo divisor, o resto da divisão será zero.

## Slide 29: Cálculo do CRC

## Slide 30: Correção de Erros
Uma vez reconhecido ou identificado um erro na transmissão, a camada de enlace é ainda responsável pela correção ou tratamento desse erro;
  Importante frisar que nem todas as redes obrigatoriamente implementam correções de erro na camada de enlace;
    Em meios como fibra ótica, que apresentam imunidade a ruídos, é possível abrir mão desse mecanismo.

## Slide 31: Reconhecimento positivo

## Slide 32: Reconhecimento Positivo
O primeiro quadro (Q) é transmitido e, após um intervalo de tempo indefinido, chega ao destino.
O receptor verifica a integridade do quadro (CRC ou paridade).
Na ausência de erro, o receptor confirma a recepção do quadro utilizando um ACK (ACKnowledgement).

## Slide 33: Reconhecimento Positivo
Situações problema:
  possibilidade de que o quadro não chegue ao destino por algum tipo de erro na transmissão;
  possibilidade de o quadro chegar ao destino, porém com algum erro;
O que fazer?

## Slide 34: Quando o quadro não chega ao destino…
Se um quadro não chega ao destino, o receptor não tem nada a fazer a não ser aguardar;
  Nesse caso, o transmissor mantém um temporizador para cada quadro enviado;
  Caso não receba um ACK, retransmite o quadro;
  Esse esquema de correção de erro é conhecido como retransmissão por timeout.

## Slide 35: Retransmissão por timeout

## Slide 36: Retransmissão por timeout

## Slide 37: Quando o quadro chega ao destino com erro…
Duas estratégias comuns:
  Descartar o quadro e aguardar o reenvio pelo emissor;
    Timeout;
    NAK;
  FEC (Forward Error Correction), que implementa a correção do erro no destino;
    Estruturas adicionais no quadro para permitir a correção do erro;

## Slide 38: Busca ativa
Ler o cap 4.6 e 4.7 do livro de referência que aborda as técnicas de retransmissão integral e seletiva.